Исследование цепей с распределенными параметрами

Основные расчётные формулы:

;

;

- фазовая скорость;

- для линий без потерь или при отсутствии искажений;

- отсутствие потерь;

- условие отсутствия искажений;

- электрическая длина волны;

- условие согласования

- режим стоячей воды.

Исходные данные

Погонные параметры и входной сигнал:

L = 1 мкГн/м;

С = 4 нФ/м;

R = 1 Ом/м;

G = 1 мкСм/м;

ℓ  = N = 12м;

f = 1,5 МГц;

U1 = 2 В.

# Задание на лабораторную работу

1. Рассчитать волновое сопротивление Z и нагрузить на него линию (Rн = Re(Zн), а Сн или Lн определяется по Im(Zн) и f). При расчете рекомендуется учесть неидеальность вольтметров.

2. Получить зависимость распределения напряжения вдоль линии длиной 12м.     Рассчитать α, β, U2 , Vф , λ, задержку t = ℓ /Vф в режиме бегущей волны.

3. Рассчитать распределение напряжения вдоль линии в режиме стоячей волны при КЗ на выходе.

Экспериментальная часть.

Подать на вход линии синусоидальный сигнал, включив ключ S и нагрузить линию на Zн1 = Z. По показаниям вольтметров построить распределение напряжения вдоль линии. Сравнить с расчетом. Определить α и β, используя осциллограммы входного и выходного сигналов.

Подать на вход линии с генератора сигнал в виде серии коротких прямоугольных импульсов, включив ключ P. Подключить канал А осциллографа на вход, а В – на выход. На выход линии подключить Zн1 = Z. Путём сравнения осциллограмм найти искажения в линии. Из условия неискажающей линии подобрать С и скорректировать в схеме. Пересчитать Z и подключить на выход Zн2 = Z. Проверить прохождение сигнала по линии.

Определить временную задержку t и искажение. Осциллограммы привести в отчёте.

Создать линию без потерь, пересчитать Z и нагрузить её на сопротивление Zн3 = Z. Построить распределение напряжения вдоль линии. Сравнить осциллограммы в начале и в конце линии.

Создать режимы КЗ и ХХ. Построить распределение напряжений вдоль линии. Измерить длину волны и сравнить с расчётной.

Ход работы.

Рассчитаем волновое сопротивление Z и нагрузить на него линию        (Rн = Re(Zн), а Сн или Lн определяется по Im(Zн) и f).

Для того чтобы учесть неидеальность вольтметров вводим сопротивление Rv=1МОм. Вольтметр подсоединен к схеме параллельно с проводимостью G. общая проводимость вольтметра и проводимости G составит:

Входные параметры для программы MathCAD 14

Волновое сопротивление Z:

Рис. 1. Анализируемая схема

коэффициент затухания:

коэффициент фазы:

Фазовая скорость:

Длина волны:

Амплитуда выходного напряжения: В

задержка в режиме бегущей волны:

Рис. 2. Осциллограммы входного (красный цвет) и выходного напряжения (синий цвет).

Согласно эксперименту  B

Разница между расчетом и экспериментом:

Задержка в режиме бегущей волны:

Разница между расчетом и экспериментом:

Строим графики.

Линии с потерями:         Zn = Z

Для экспериментальных данных:

Рис. 3

Эксперимент показал, что напряжение в линии распределяется по синусоидальному закону. Осью Х для данной синусоиды служит рассчитанная зависимость напряжения в линии.

Рис. 4 Осциллограммы входного (красный цвет) и выходного напряжения (синий цвет).

Искажения в линии большие. Выходной сигнал больше похож на синусоиду, чем на прямоугольные импульсы.

Осуществляем подбор конденсатора и пересчет выходного сопротивления так чтобы линия была неискажающая.

Изменим и получим схему представленную на рис.5.

Рис. 5

Рис. 6 Осциллограммы входного и выходного напряжения для схемы представленной на Рис. 5

Задержкa согласно осциллограммам:

Рассчитываем время задержки:

Разница составит:

В выходном напряжении имеются пульсации напряжения.

Коэффициент пульсаций:

Построим график распределения напряжения вдоль линии.

Рис. 7 Распределение напряжения вдоль линии.

формируем линию без  потерь т.е. R=0 G=0

Режим холостого хода:

Рис. 8 Линия без потерь. Режим холостого хода.

Рис. 9 Осциллограмма входного и выходного напряжения в режиме холостого хода.

Рис. 10 Распределение напряжения вдоль линии в режиме холостого хода.

Рис. 11. Линия без потерь. Режим КЗ

Рис. 12 Распределение напряжение вдоль линии при КЗ

Выводы по работе.

Для тогo чтобы информация при передаче не исказилась, следует выполнять условия: фазовая скорость и коэффициент ослабления всех гармоник должны быть одинаковыми. Тогда все гармоники сигналa придут одновременно в нагрузку, ослабленными в одинаковоe числo раз, c одинаковым коэффициентом отражения. Для этого необходимо выполнить соотношение в линии условие .

# Text boxes

Министерство образования Российской Федерации

# Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР)

Томский Межвузовский Центр Дистанционного Образования

## Лабораторная работа № 2

по дисциплине «Электротехника и электроника»

##### Вариант 346

Уч. пособие: И.М. Вершинин. Электротехника и электроника. Томск, 2001

Выполнил:

Студент группы

Специальность: 220200

Дата:

### Курган, 2008